EELNÕU

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED  PT-06-21

1. 	OBJEKTI ASUKOHT

LÄHiAadress: 	Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Ärina küla, Kännumetsa

Kinnistu

Katastritunnus:     	92601:001:0271

Registriosa:		         16465850

Sihtotstarve:		         maatulundusmaa 100%

Pindala:	            4.71 ha

Omanik: 		Osaühing Vinni Varahaldus (registrikood 11235031)

2. 	KAVANDATAV TEGEVUS

Projekteerimistingimused on määratud päikeseelektrijaama rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

3. 	ÜLDIST

3.1	Projekti koostamisel lähtuda Eesti Vabariigi õigusaktidest ning kehtivatest normidest ja  standarditest.

3.2	Kinnistu asub kaitsmata põhjaveega Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal.

3.3	Juurdepääs kinnistule puudub. Lähim tee on kõrvalmaanteelt 17190 Uudeküla - Väike-Maarja, kohalikult teelt 9270003 Ärina – Mõisamaa ja 9270297 Kändliku tee.

3.4	Kinnistu piirneb järgmiste naabritega: Käokäpa KÜ (katastritunnus 92601:001:0285); Ilmari KÜ (92702:004:0680); Uuetoa KÜ (92702:004:0038); Kännupõllu KÜ (92601:001:0270); Kändliku (92601:001:0269).

3.5	Kinnistu üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon: maatulundusmaa.

3.6	Ehitisregistri andmetel kinnistul ehitisi ei ole.

4. 	ASENDIPLAANILISED JA ARHITEKTUURSED NÕUDED

4.2 Kavandataval Kännumetsa KÜ-l planeeritud päikesepargi rajamine eeldab metsa raiet, võsa eemaldamist ja vajadusel tasandamist ning edaspidist hooldamist.

4.3 Päikesepargi ala ja ala sees täiendavalt alajaam on lubatud piirata aiaga, mille kõrgus on  min 1,5 m. Aed paigaldada väikeloomade liikumise tagamiseks maapinnast piisavalt kõrgele.

4.4  Asendiplaanil näidata elektrivarustuse liitumispunkt alajaama. Piirdeaia, värava ja juurdepääsutee asukoht.

4.5 Tagada juurdepääs Kändliku KÜ-le (92601:001:0269).

5.	TEHNOVARUSTUSE JA KESKKONNAKAITSELISED NÕUDED

5.1	Lähtuda osaühing Elektrilevi tehnilistest tingimustest elektrienergia tootjale.

5.2	Koostada elektriprojekt. Projekteerida pea- ja liitumiskilp.

5.3	Päikesepargi ala peab olema heakorrastatud. Rajatiste alune hooldus on lubatud niitmise teel, pestitsiidide kasutamine ei ole lubatud.

6.	PROJEKTI KOOSSEIS JA VORMISTAMINE

6.1	Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud ehitusseadustiku § 14 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

6.2	Tehnilise projekti koostamisel lähtuda seadme ohutuse seadusest, toote nõuetele vastavuse seadusest, elektriohutusseadusest, ehitusseadustikust, Elektrilevi OÜ liitumistingimustest, võrgueeskirjast ja Eestis kehtivatest standarditest.

6.3	Ehitusprojekti koostamisel juhinduda majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015 määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“. Kõiki projekteerimistingimuste nõudeid käsitleda ehitusprojektis.

6.4	Projekti asendiplaan vormistada alusplaanile mõõdus 1:500, mis kajastab kõiki ehitisi ja rajatisi kinnistul ning esitada rajatise koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis tabeli kujul.

7.	PROJEKTI  KOOSKÕLASTUSED

7.1. Projekt kooskõlastada OÜ-ga Elektrilevi ja kommunikatsioonide valdajatega.

7.2. Projekt kooskõlastada Kändliku KÜ omanikega (92601:001:0269).

Projekteerimistingimused ei anna õigust ehitamise alustamiseks.

Projekteerimistingimused koostas:

Heli Aade

ehitusnõunik